许昌职业技术学院

采购项目市场询价报价单

预算:14000元

1.项目名称：招生处和教务处的多媒体设备购置

2.报价（大写）：

（小写）：

3.工期：     天

单位（盖章）：

报价人（签名）：

报价人联系方式：

2016年   月   日

招标设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投影机 | 一、主要参数 ★1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比4：3）。 ★2、亮度：3500流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥10000:1。 ★3、灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命：≥5,000小时（标准模式） 4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1 ；无PC演示/无线网络：USB(A)×1 (USB无线网卡为选购件) ，网络端口:RJ-45端子×1，USB鼠标控制：USB(B)×1，无PC演示：USB(A)×1一共3个；RGB接口：其中两个输入，一个输出；色差（HDTV）输入：RCA JACK×3；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个；S端子×1；麦克风输入；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率 5、重量≤3KG 二、主要功能 1、投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影要将被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器 2、有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低。 3、一体化防盗杆、PIN锁/AWS高效防尘过过滤网系统/投影机定时提醒用户清洗过滤网/ 4、USB显示功能：通过USB线连接投影机和PC机，投影机中的软件可自动运行，快速便捷的显示PC中的图像（音视频同步传输），可代替传统的RGB电缆的连接方式。 5、AWS高效防尘过过滤网系统:新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命更长过滤网维护周期从400小时提升到最大5000小时，可减少维护成本。 6、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来。 7、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。 8、我的存储器：拥有最少4个用于调节的存储器（可保存“图像”菜单的调节状态） 9、网络信息发布：可将文本数据发送至局域网中的所有投影机，还可设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音，信息发布更加便捷有效。信息的形式包括：校园通知、学校动态、日程安排。 网络监控：通过一台PC就可以监视连接在局域网中的所有投影机。 网络演示：投影机可投射网络中一台或多台计算机的图像，单台PC模式可投射网络上的任何一台电脑画面，而多台PC模式最多可同时投射四台PC画面在同一屏幕上，让教学更加便捷和生动。 10、无线功能（选配）：通过USB无线网卡，可建立与电脑间的无线连接，实现电脑图声无线传输等功能，同时支持平板设备无线连接。 11、内置扬声器≥16W，麦克风输入，能够满足一般教室的使用要求。 | 日立/HCP-839X | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 便携式支架幕 | 移动支架幕布 120寸 投影比例：4：3 幕布材质：支架玻纤白 | 红叶 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 投影机三脚架 | 落地便携移动伸缩铝合金三角支架（1.2米 带包） 移动三脚架托盘 | 金霸 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 投影仪支架 | 通用投影机架子 托盘万能托架桌面架底座 | 欧帝科/ODK C8 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电源转换器 | 六位 5孔 10米 | 视贝/CS06-1 | 个 | 2 |  |  |
| 以上投影和多媒体设备:包含现场施工(布线安装) |
| 合计 | 元 |

注：1、报价单和投标的设备清单填写完整（按上面清单样式填写），不可漏项。

2、报价单和投标的设备清单打印并加盖公司红章，公司经办人签字。

3、报价单和投标的设备清单装入信封密封，信封封面盖公章。

4、全部满足或优于需求参数的情况下，只以总价最低者为中标单位。

5、若投标的型号与招标需求的型号不符，必须是同一品牌的其他型号，并且功能和参数要优于原来的参数。

6：报价单报价包含税收和安装调试费用，保证所投产品的官方配套附件完整，保证所投产品和生产厂家质保和保修期一致或优于生产厂家政策。

7：报价单报价超出预算者为无效投标，当报价单报价大小写或和投标清单合计不符时，以报价单大写报价为准