许昌职业技术学院

采购项目市场询价报价单

预算: 20000元

1.项目名称：认证计费系统

2.报价（大写）：

（小写）：

3.工期：     天

单位（盖章）：

报价人（签名）：

报价人联系方式：

2016年   月   日

设备清单

| 设备名称 | 技术参数 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共计 元 |

注：见下面详细要求

询价产品要求

一、锐捷认证计费系统：

- 旁路部署模式 
2、软件形态产品，基于B/S方式进行操作管理端和用户自助端
3、支持有线接入情况下帐号与IP、MAC、接入交换机IP、端口的绑定；支持无线接入方式下帐号、用户MAC、AP MAC绑定、SSID绑定、无线交换机IP绑定
4、支持访客短信认证、访客授权二维码认证
5、支持访客账户信息对应接待人员账号
6、支持计天、包月、流量计费、时长计费、自定义周期计费、自定义计费策略、本周起不使用不扣费、一次付费分段开通、有线无线综合计费策略
7、分地区计费，不同地区不同计费策略
8、要求满足根据导入的文件，进行批量用户信息修改
9、以图形、图表等直观的方式，实时动态展示目前系统的在线人数、上网位置、上网区域分布、接入方式等信息

10、用户在线信息出现残留后，无需管理员干预，相同用户名的后一次认证能成功上线
11、支持自助端模块自定义、用户上网明细查看、用户信息维护、充值卡充值、一次缴费，分段开通、余额不足和欠费提醒、用户预注册、用户网络故障报修、用户花费清单查询
12、支持互联网在线缴费功能，支持与第三方在线支付系统对接充值，互联网在线充值功能能够兼容主流支付平台，如支付宝、网银、百付宝支持网络上缴费系统

13、支持PC、手机和平板的智能识别，针对不同类别的终端类别进行实现不同的带宽控制策略
14、支持有线、无线的无感知认证，不同区域，不同计费策略的无感知认证
15、3000用户管理授权数

16、品牌：锐捷

二、施工要求

1、安装、配置、调试认证计费系统。

2、按照要求对我院家属区各楼宇交换机配置、调试。

3、15日内完工。